# ATS report ttmer9i.rtf
Created on G-PON at Thu, 18 Feb 2016 20:23:06 GMT

## 1. Azonosítás [Neptun,634]

### 1.1 Mérôhely

Számítógép neve....

### 1.2 Személyek

Mérésvezetô:.......

Hallgató:..........

Hallgató:..........

## 2. ONT Installálás

### 2.1 Csomagolja ki és helyezze üzembe az ONT-t

ONT sorozatszáma:...    a címkérôl

### 2.2 EM-PX alatt derítse fel és hozza létre az ONT-t az alábbi paraméterekkel

ONT Type:........... G25E-001

Az ONT ID legyen:... 14

User label:......... Neptun

T-CONT-VoIP:........ 1020 kbps

T-CONT-TDM:......... 1530 kbps

T-CONT-HPRT:........ 510 kbps

T-CONT-HPmin:....... 1020 kbps

T-CONT-HPmax:....... 1530 kbps

T-CONT-Best Effort:. 1530 kbps

### 2.3 A listában keresse meg az ONT-t, unlock, és várja meg az üzemkész állapotot

Power LED........... zölden világít

Optical LED.........

LAN LED...,,........

Update LED..........

Alarm LED...........

POTS LED............

## 3. VLAN interfészek létrehozása

### 3.1 Jelentkezzen be a camelot-ra mint root a PuTTY segítségével

A jelszó:........... siemens7

### 3.2 Hozza létre az alábbi VLAN interfészeket a vconfig segítségével

Gyors Internet VLAN: 744

VoiceOverIP VLAN:... 745

IP Televízió VLAN:.. 746

### 3.3 Az ifconfig parancs segítségével állítsa be a VLAN interfészek IP címeit

Gyors Internet IP:.. 10.0.146.1

VoiceOverIP:........ 10.0.147.1

IP Televízió IP:.... 10.0.148.1

----------------------------------------------------------------------------------

Ellenôrizze, és másolja ide az ifcconfig -a parancs eredményének idevágó részét:

(PuTTY-ban egérrel kijelöl, itt Edit/Paste special/Unformatted. . .)

### 3.4 Az EM-PX alatt hozza létre a fenti VLAN-okat az alábbi elnevezésekkel:

Távoli asztal elérésel csatlakozzon a pleaied.tmit.bme.hu-ra, és indítsa el az EM PX-et. Ott OK, CTRL+N, jobb egér a hiX5750-en, és "Equipment configuration"

(majd hiX5750, Bridge, VLAN, Overview fül, New alattiakat kitölteni, és OK)

Gyors Internet IP:.. Name = HS-Internet-Neptun

VoiceOverIP:........ Name = VoIP-Neptun

IP Televízió IP:.... Name = IpTV-Neptun, IGMP only:X

### 3.5 Az OLT uplinkjét tegye be cimkézve a fenti VLAN-okba (tagged)

(CXU, Ethernet Port#2, VLAN fül, kijelölni ôket és "add tagged" majd "apply")

### 3.6 Az ONT interfészeit tegye be VLAN-okba az alábbiak szerint

(IUGPON...#101,GPON Port #1,G25E-002#14 SFU, Subscriber Card#2 ... VLAN Assignment fül)

Gyors Internet->Ethernet Port#3... HS-Internet-Neptun (untagged)

VoiceOverIP->   VoIP #7........... VpIP-Neptun (tagged)

IP Televízió->  Ethernet Port#4... IpTV-Neptun (untagged)

Bridge PVID-eket a VLAN tag-ek szerint kell beállítani (744,745,746).

(IUGPON...#101,GPON Port #1,G25E-002#14 SFU, Subscriber Card#2 ... Bridge fülek)

## 4. Címosztás és NAT

### 4.1 DHCP konfiguráció:

Hozzon létre munkakönyvtárat Neptun néven, és ott dolgozzon.

Hozza létre a segédlet alapján a DHCP konfigurációs állományt

dhcpd.Neptun.conf néven, a fentebb megadott VLAN-okhoz:

# dhcpd.Neptun.conf - dhcp3 server configuration file

ddns-update-style none;

option domain-name "tmit.bme.hu";

option domain-name-servers 152.66.246.10, 152.66.146.170;

default-lease-time 600;

max-lease-time 7200;

authoritative;

#Hs Internet

. . . folytassa . . .

### 4.2 DHCP szerver újabb példányának indátása a camelot-on:

A szerviz démon indítása külön konfiguráció, PID file, és interfész készlettel történik az alábbiak szerint:

dhcpd3 -pf dhcpd.Neptun.pid -cf dhcpd.Neptun.conf eth0.744 eth0.745 eth0.746

A démon csak akkor indul el újabb példányban ha az interfészek, és PID file különbözik az elôzôekétôl.

----------------------------------------------------------------------------------

Ellenôrizze, és másolja ide a ps ax | grep dhcp parancs eredményét:

### 4.3 Címfordítás az egyetemi hálózat felé, iptables.

A segédlet példája alapján NAT-olja a 10.0.146.0 hálózatot, és nyissa meg a tûzfalat a 10.0.146.0/24, 10.0.147.0/24, és 10.0.148.0/24 hálózatok számára.

----------------------------------------------------------------------------------

Ellenôrizze, és másolja ide a iptables -t nat --list és iptables -t filter --list parancsok eredményeinek idevágó részét:

## 5. Gyor Internet szolgáltatás

### 5.1 Az ONT 3-as Ethernet kapcsolatának beüzemelése

1.Csatlakoztassa az ONT 3-as portját a munkaállomás szabad portjához.

2. ...GPON Port #1,G25E-002#14 SFU, Subscriber Card#2 Ethernet Port#3 unlock

3. Local Area Connection 2 engedélyezése a munkaállomáson.

----------------------------------------------------------------------------------

Ellenôrizze az EM PX-el hogy az interfész feljött-e.

Ellenôrizze, és másolja ide a camelot-ról a  cat /var/lib/dhcp3/dhcpd.leases parancs eredményeinek idevágó részét:

Ellenôrizze, és másolja ide a munkaállomás-ról az  ipconfig parancs eredményeinek idevágó részét:

### 5.2 A Gyors-Internet szolgáltatás kipróbálása

Az egyetemi hálózati kapcsolat megszüntetése után is mûködnie kell az Internet elérésnek a G-PON mintahálózaton keresztül.

----------------------------------------------------------------------------------

Ha nem mûködik, írja le a hibafelderítés és elhárítás lépéseit:

## 6. Telefon szolgáltatás

### 6.1 Asterisk konfiguráció bôvítése új (754 és 755) mellékekkel

1. Egészítse ki az extension.conf-ot a Neptunstations, és Neptunprovider szekciókkal.

2. Egészítse ki a sip.conf-ot az új Neptunprovider kontexusban levô új távbeszélô 
   állomásokkal (754 és 755).

3. Asterisk CLI alatt töltse újra a konfigurációt (asterisk -vvvcr, és reload).

----------------------------------------------------------------------------------

Ellenôrizze, és másolja ide a camelot-ról az Asterisk CLI alatt kiadott sip show peers parancs eredményeinek idevágó részét:

4. Az ONT-re csatlakoztatott készülékrôl hívja fel a pontos idôt (108).

----------------------------------------------------------------------------------

Ha nem mûködik, írja le a hibafelderítés és elhárítás lépéseit:

## 7. IP Televízió szolgáltatás

### 7.1 Multicast folyamok indítása eth0.746 interfészen az alábbiak szerint:

1. 239.255.19.100:1634 : Around_The_World_In_80_Days.mpg

2. 239.255.19.100:1635 : Charlie_and_the_Chocolate_Factory.mpg

3. 239.255.19.100:1636 : Madagascar-TAQUILLA.mpg

----------------------------------------------------------------------------------

A route, iptables, és VLC parancsok az útvonal, tûzfal, és folyamindításhoz:

### 7.2 STB konfiguráció, és teszt

1. Csatlakoztassa az ONT 4-es Ethernet portjára, és helyezze üzembe az STB-t.

2. Keresse meg a /var/lib/dhcp3/dhcpd.leases file-ban az STB IP címét.

3. Ping parancs segítségével ellenôrizze az STB elérhetôségét.

----------------------------------------------------------------------------------

A cat /var/lib/dhcp3/dhcpd.leases idevágó eredménye, esetleges hibaelhárítás lépései:

4. A /var/www/Neptun alatt állítsa össze a csatornalistát (chnls.txt) a három 
   folyamhoz a segédlet alapján a 2,3 és 4-es gombokra felprogramozva.

5. A camelotról jelentkezzen be telnet segítségével az STB-re (root, root2root)

6. A /mnt/nv alatt wget-tel húzza le a csatornalistát (http://10.0.148.1/Neptun/chnls.txt)

----------------------------------------------------------------------------------

A csatornalista:

7. reboot vagy táp ki-be az STB-n. Ha feléledt, kellemes TV-zést. . .

----------------------------------------------------------------------------------

Ha nem mûködik, írja le a hibafelderítés és elhárítás lépéseit:

### 7.3 Szorgalmi feladat: WEB-es felület kialakítása a három csatornához.

# Text boxes

MINTA

MINTA

MINTA

MINTA

MINTA

MINTA