Linux

Alapozó

Mérési Utasítás

Készült:

A Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

Távközlési mintalaboratóriumában.

2023. február

Összeállította:

Sonkoly Balázs, 
Kulik Ivett,

Skopkó Tamás

# A mérés célja

A mérés célja, a Linux operációs rendszer alapszintű bemutatása, az alapvető parancsok begyakorlása, a rendszer alapszintű konfigurálása, és szoftverek installálása. A hallgatók a feladatokat a távoktatási keretek közötti munkához előkészített virtuális géppel fogják elvégezni.

# A mérés eszközei, előkészületek

A mérés eszköze a VirtualBox és PuTTY, valamint a mellékelt virtuális gép képfájl, mint szoftver eszközök, a mérés célja pedig a Linux operációs rendszer alapszintű használatához szükséges tudás megszerzése. A virtuális gépek importálásához kövesse a laborvezető utasításait!

A virtuális gépekben a korlátozott jogú felhasználó neve ttmer97, a rendszergazdai jogkörrel rendelkezőé root. Mindkét accounthoz tartozó jelszó: meres5

| Hallgató: |  | Neptun kód |  |
| --- | --- | --- | --- |

# Mérési feladatok, jegyzőkönyv

## Bevezető feladatok

A vm indítása után jelentkezzünk be a konzolon a korlátozott jogú felhasználóval. A saját home könyvtáradban hozz létre egy 'linux-alapozo' alkönyvtárat, a mérés alatt ez legyen a munkakönyvtár. Milyen jogosultságokkal rendelkeznek az egyes felhasználók a létrehozott könyvtárhoz?

- Az eredményt ide kell beszúrni

Lépj be a 'linux-alapozo' könyvtárba és hozz létre három tetszőleges tartalmú szöveges fájlt f1, f2 és f3 néven. Milyen védelmi kóddal jöttek létre a fájlok? Állítsd be úgy a jogosultságokat, hogy az f2 fájlra a csoportod többi tagja is rendelkezzen írási joggal.

- Az alkalmazott parancsok, és eredményei

Hozz létre egy 'linkek' alkönyvtárat, majd ezen belül hozzál létre szimbolikus linkeket az előbb létrehozott három fájlra f1link, f2link, f3link névvel. (A target paramétert a teljes elérési úttal add meg mindhárom esetben!)

- Az alkalmazott parancsok, és eredményei

## Egyszerű karakter konvertálás

Készíts egy szűrőt, mely a standard bemenetét a kimenetre másolja úgy, hogy közben azt nagybetűssé konvertálja (a kisbetűket nagybetűkké alakítja, a többi karaktert változatlanul hagyja). A működő szűrőből csinálj egy futtatható bash script-et.

- A script

- A teszt futtatás, és eredménye

## Fájlnevek konvertálása

Írj egy bash script-et, amely egy könyvtárban az összes .htm kiterjesztésű fájlt .html kiterjesztésűre cseréli. A scriptnek a fájlrendszerben kell elvégeznie a cserét. Nem elegendő a megjelenített fájllistában megváltoztatni azt!

- A script

- A script futtatása, és az eredmény

## Rendszerrel kapcsolatos kérdések

- Milyen partíciókat használ egy tipikus Linux rendszer? Ezek milyen célt szolgálnak?

- Felsorolás:

partíció,	mount point, 	mire való

- Milyen kötetek vannak jelenleg csatolva a vm-ben? Milyen csatolási pontokon (hova vannak becsatolva)?

- A parancs futtatása, és eredménye

- Mennyi szabad kapacitás áll rendelkezésre az egyes köteteken?

- A parancs futtatása, és eredménye

- Mekkora helyet foglal a /usr könyvtár?

- A parancs futtatása, és eredménye

- Mennyi memória és virtuális memória áll rendelkezésre? Milyen ezek foglaltsága?

- A parancs futtatása, és eredménye

## Felhasználók kezelése

- A "ttmer97" felhasználó jelenleg milyen csoportokhoz tartozik?

- A parancs futtatása, és eredménye

Az alábbi feladatokat az adminisztrátori jogkörrel rendelkező felhasználó nevében kell elvégzni!

- Hozz létre "diak1", "diak2", "diak3" és "oktato1", "oktato2" felhasználókat!

- A parancs futtatása, és eredménye

- Hozz létre "diakok" és "oktatok" csoportokat!

- A parancs futtatása, és eredménye

- Rendeld hozzá a "diak" és "oktato" felhasználókat a megfelelő csoportokhoz!

- A parancs futtatása, és eredménye

- Állítsd be úgy a jogosultságokat (és esetleg a "tulajdonosokat"), hogy a megfelelő home könyvtárakhoz (és tartalmához) teljes hozzáférési joga csak a tulajdonosnak legyen, míg a csoportjához ("diakok" / "oktatok") tartozó felhasználók olvasási és keresési joggal rendelkezzenek. Mások semmilyen jogot ne kapjanak a könyvtárhoz (és tartalmához)!

- A parancs futtatása, és eredménye

## Hálózati beállításokkal kapcsolatos kérdések

- Milyen hálózati interfészekkel rendelkezik a rendszer? Ezek milyen IP címen érhetők el?

- A parancs futtatása, és eredménye

- Milyen "name server"-t használ a rendszer?

- A parancs futtatása, és eredménye

- Mi a "default gateway"?

- A parancs futtatása, és eredménye

Hálózat konfigurálás: Ezekhez a feladatokhoz a második vm példányra is szükség lesz. A gépek közötti virtuális LAN hálózatot fogjuk használni, ún. VirtualBox host-only összeköttetés segítségével. Az eredményeknél legyen egyértelmű, mely vm-en lettek kiadva!

- Konfiguráld a másodlagos (a vm-ben enp0s8) interfészeket 10.0.0.0/24 -es hálózati címekkel! (Az elsődleges interfészt nem célszerű átkonfigurálni, mert elvész a kapcsolat a gazda operációs rendszerrel és a vm-be felcsatolt megosztásokkal.)

- A parancs futtatása, és eredménye

- Teszteld a két gép közti közvetlen kapcsolatot! Ping paranccsal és a kölcsönös kommunikációt.

- A parancs futtatása, és eredménye

| A kitöltött jegyzőkönyvet töltse fel a mérésvezető által megadott helyre. |  |
| --- | --- |